附表:港鐵公司就山道附近多個地點是否適合設置通風井的研究結果

| 其他曾研究的 選址地點 | 研究結果 |
| --- | --- |
| 薄扶林道香港大學黃克競樓旁的山坡 | 該地點位於山坡上，如要設置通風井，需要佔用斜坡旁的行車通道作為工地，因而要長時間封閉港大校園內一段行車道，與此同時，通風井需要穿越斜坡前端護土牆的地基，技術上有極大困難。 |
| 德輔道西近屈地街電車迴旋處位置 | 建議地點距離計劃中的香港大學車站超過三百五十米，因遠離車站，通風效應有限。而且，建造通風井與車站之間的管道需沿山道、皇后大道西及德輔道西一帶進行大範圍的道路挖掘工程，當中涉及地下管線和地下水道的改道，施工時會嚴重影響該處區交通。 |
| 城西道臨時停車場位置 | 該建議地點距離車站超過四百米，通風效應有限。同時，該地點已擬定為堅尼地城游泳池重置的地點，並無多餘空地騰出加建通風井。 |
| 山道公園內 | 通風井會佔用部份公園用地，休憩地方因而大為減少，亦有附近居民表示反對，此建議實不能解決通風井搬離山道的訴求。 |
| 香港大學薄扶林道任白樓旁的空地 | 該地點已擬定設置香港大學車站機電大樓，沒有足夠額外空間。 |