|  |  |  |  |  |  |  | 附錄一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立法會問題第十六條 |
| 於香港木湖抽水站接收之東江水水質 |
| （2003/04 – 2007/08 年監測結果） |
| 隨著國家地表水環境質量標準的提昇，不同年份發布的標準會删除、修訂或增加某些水質監測項目。水務署在過去5年用以監測東江水水質的有關標準如下。按國際慣例，水務署以全年平均的數據與標準值作比較。 |
| 2003/04 年 | 國家地面水環境質量標準 GB3838-83第二級 |
| 2004/05 及 2005/06 年 | 國家地面水環境質量標準 GB3838-88第II類 (適用於集中式生活飲用水水源地一級保護區) |
| 2006/07 及 2007/08 年 | 國家地表水環境質量標準 GB3838-2002第II類 (適用於集中式生活飲用水地表水源地一級保護區) |
| 項目 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |
| pH 值 | 平均值 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
|  | 標準值 | 6.5 - 8.5 | 6.5 - 8.5 | 6 - 9 |
| 色度 |  | 平均值 | <5 | - | - | - | - |
| (Hazen Unit) | 標準值 | < 15 | - | - |
| 溶解氧 | 平均值 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 7.7 |
| (毫克／公升) | 標準值 | > 6 | > 6 | > 6 |
| 化學需氧量 | 平均值 | - | <5 | 6 | <5 | 6 |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 15 | < 15 |
| 生化需氧量 | 平均值 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| (毫克／公升) | 標準值 | < 3 | < 3 | < 3 |
| 高錳酸鹽指數 | 平均值 | 0.72 | 0.66 | 0.56 | 2 (註釋一) | 2 |
| (毫克／公升) | 標準值 | < 4 | < 4 | < 4 |
| 揮發酚類 | 平均值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| (毫克／公升) | 標準值 | < 0.005 | < 0.002 | < 0.002 |
| 氰化物 | 平均值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| (毫克／公升) | 標準值 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| 砷 |  | 平均值 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| (毫克／公升) | 標準值 | < 0.04 | < 0.05 | < 0.05 |
| 汞 |  | 平均值 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| (毫克／公升) | 標準值 | < 0.0005 | < 0.00005 | < 0.00005 |
| 項目 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |
| 鎘 |  | 平均值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| (毫克／公升) | 標準值 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 鉻(六價) | 平均值 | <0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | <0.002 |
| (毫克／公升) | 標準值 | < 0.02 | < 0.05 | < 0.05 |
| 鉛 |  | 平均值 | <0.003 | <0.003 | < 0.003 | <0.003 | <0.003 |
| (毫克／公升) | 標準值 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.01 |
| 銅 |  | 平均值 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| (毫克／公升) | 標準值 | < 0.01 | < 1.0 | < 1.0 |
| 石油類 | 平均值 | - | <0.0125 | <0.0125 | <0.0125 | <0.0125 |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 0.05 | < 0.05 |
| 硫化物 | 平均值 | - | - | - | <0.05 | <0.05 |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | - | < 0.1 |
| 總大腸菌群 | 平均值 | 3000 | - | - | - | - |
| (個／公升) | 標準值 | < 10000 | - | - |
| 糞大腸菌群 (註釋二) | 平均值 | - | - | - | 1200 | 1000 |
| (個／公升) | 標準值 | - | - | < 2000 |
| 總磷 (以P計) | 平均值 | - | 0.082 | 0.072 | 0.053 | 0.041 |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 0.1 | < 0.1 |
| 硫酸鹽 (以 SO42- 計) | 平均值 | - | 11 | 8.8 | 7.6 | 8.3 |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 250 | < 250 |
| 氯化物 (以 C1- 計) | 平均值 | - | 11 | 7 | 6 | 7 |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 250 | < 250 |
| 鐵 |  | 平均值 | - | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.20 |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 0.3 | < 0.3 |
| 錳 |  | 平均值 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 0.1 | < 0.1 |
| 鋅 |  | 平均值 | - | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 1.0 | < 1.0 |
| 硝酸鹽 (以N計) | 平均值 | - | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 10 | < 10 |
| 亞硝酸鹽 (以N計) | 平均值 | - | 0.029 | 0.017 | - | - |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 0.1 | - |
| 項目 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |
| 氨氮 (NH3-N) | 平均值 | - | - | - | 0.04 | 0.05 |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | - | < 0.5 |
| 非離子氨 | 平均值 | - | <0.0050 | <0.0050 | - | - |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 0.02 | - |
| 凱氏氮 | 平均值 | - | 0.3 | 0.3 | - | - |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 0.5 | - |
| 氟化物 (以F- 計) | 平均值 | - | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.21 |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 1.0 | < 1.0 |
| 硒 |  | 平均值 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 0.01 | < 0.01 |
| 陰離子表面活性劑 | 平均值 | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 0.2 | < 0.2 |
| 苯并(a)芘 | 平均值 | - | < 2.0 x 10-6 | < 2.0 x 10-6 | < 2.0 x 10-6 | <2.0 x 10-6 |
| (毫克／公升) | 標準值 | - | < 2.5 x 10-6 | < 2.8 x 10-6 |
| 註釋 |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 水務署自 2006/07 年起採用 GB3838-2002 的標準以監測東江水水質，並根據該標準使用新的檢測方法，在較高温度之下以高錳酸鹽來更有效地量度水中的可氧化物。在此新檢測方法下得出的高錳酸鹽指數會較高，這並不表示水中的可氧化物增多。 |
| (二) | 數值顯示「埃希氏」大腸桿菌的分析結果，按國際慣例，「埃希氏」大腸桿菌是一種表示糞便污染的指示菌。 |